## Руководство по эксплуатации отопительного водогрейного котла «BULLER»

Данное пособие по эксплуатации распространяется на котлы отопительные водогрейные АОТВ–20, АОТВ–32 и АОТВ–50, предназначенные для отопления жилых, служебных, производственных и других помещений. Топливо - каменный уголь или древесина и ее отходы. Теплоноситель – вода. Вид климатического выполнения – УХЛ3 по ГОСТ 15150. Условное обозначение при заказе: Котел отопительный АОТВ-32, где: А – аппарат; О – отопительный; Т – твердотопливный; В – водогрейный; 32 – тепловая мощность в кВт. 1. ВВЕДЕНИЕ Котлы отопительные водогрейные АОТВ-32 и АОТВ-50 являются высокоэффективными отопительными приборами, предназначенными для отопления жилищных, служебных, производственных помещений, частных домов, теплиц, и т.д. Режим работы котлов задается потребителем и зависит от необходимой скорости и уровня нагрева воздуха в помещениях, которые отапливаются. ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации котла необходимо внимательно ознакомиться с данным пособием по эксплуатации. Предприятие-производитель не несет ответственность за несоблюдение потребителем правил монтажа и эксплуатации котла, правил пожарной безопасности, а также за использование потребителем топлива не предназначенного для этого котла. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные технические характеристики котлов приведены в таблице: Таблица 1. единица измерения АОТВ-20 АОТВ-32 АОТВ-50 Тепловая мощность кВт 20 31,5 50 Отапливаемый объем м3 430 850 1350 Температура воды в котле, не больше ±С оС 95 95 95 Размер дымохода (ширина х высота) мм 212х80 220х112 230х140 Диаметр дымохода (при использовании переходника) мм 160 180 200 Высота дымохода м >4 >4 >4 Объем воды в котле л 75 115 167 Камера сгорания. Объем дм3 48 67 116 Камера сгорания. Длина мм 380 380 580 Камера сгорания. Ширина мм 340 340 340 Отверстие для загрузки мм 260х156 260х200 260х260 Размеры котла. Высота мм 1100 1380 1590 Размеры котла. Ширина мм 500 500 500 Размеры котла. Длина мм 795 795 1000 Вес котла, не больше кг 190 190 295 КПД, не меньше % 75 75 75 Время работы на одной загрузке* час 8 8 8 Присоединительные размеры системы отопления G2'' G2'' G2'' * при условии использования каменного угля. 3. ПОСТРОЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОТЛОВ 3.1 Котлы отопительные АОТВ-32 и АОТВ-50 имеют полностью аналогичное построение, отличаясь, в основном только геометрическими размерами и пропорциями. Основные элементы котлов изображены на рисунке 1. Рисунок 1. 1. Ручка регулятора тяги дымохода. 2. Верхняя крышка. 3. Выход дымохода котла. 4. Камера дымозаборника. 5. Регулятор тяги дымохода. 6. Термометр. 7. Трубчатый теплообменник. 8. Ручка двери для загрузки горючего. 9. Дверь для загрузки горючего. 10. Дверь для очистки котла от золы и регуляции тяги. 11. Камера сжигания горючего. 12. Нижний патрубок для присоединения системы водяного отопления. 13. Ручка дверцы для очистки котла от золы и регуляции тяги. 14. Регулятор мощности. 15. Колосниковая решетка. 16.Зольник. 3.2 Котлы серии АОТВ представляют собой устройства атмосферного типа, то есть не имеют принудительной подачи воздуха для обеспечения сжигания горючего. Свежий воздух подается в камеру сжигания через колосниковую решетку (15). Количество этого воздуха регулируется путем отворения на необходимый угол дверцы (10), или, если они заслонены – регулятором мощности (14). Топливо загружается через дверцу (9). Во время работы котла часть золы сквозь решетку (15) попадает в зольник (16). Максимальное охватывание поверхностей, которые нагреваются водяной рубашкой способствует наиболее полному использованию тепла от сжигания горючего для нагрева теплоносителя. Этой цели служит и развитой трубчатый теплообменник (7). Наличие стального дефлектора в нижней части которого способствует равномерной тепловой нагрузке на дымогарные трубы. Отработанные дымовые газы накапливаются в камере дымозаборника (4), из которого они удаляются через выход дымохода котла (3). Ручки дверцы (8,13) имеют конструкцию, которая предотвращает их избыточное нагревание. Благодаря универсальным пропорциям камеры сжигания горючего и теплообменника котлы АОТВ-32 и АОТВ-50 позволяют использовать в качестве топлива для них как древесину и ее отходы, так и каменный уголь всех марок, которые добываются в Украине. Температура теплоносителя в середине котла контролируется с помощью термометра (6). Конструкция регулятора дымохода (5) исключает прекращение тяги даже при его полном закрытии. Верхнюю крышку (2) можно легко снять для проведения очистки дымогарных труб. Котлы имеют верхний и нижний патрубки с резьбой 2" для присоединения системы отопления, которая может быть гравитационной или с использованием водяного насоса для принудительного движения теплоносителя. В обоих случаях система отопления должна быть открытого типа. Использование системы отопления закрытого типа запрещено. 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ - Котел АОТВ-32, или АОТВ-50 (по заказу). - Лопатка для загрузки топлива и удаления золы. - Кочерга. - Пособие по эксплуатации. - Переходник для присоединения котла к дымоходу, который имеет круглое сечение. (Поставляется дополнительно как платная опция). 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КОТЛА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МОЩНОСТИ 5.1 Правильный выбор котла необходимой тепловой мощности заключается в том, чтобы потери тепла объектом, что будет отапливаться, отвечали его теплотворной возможности. Это очень важно для нормального функционирования котла и экономичного его использования. 5.2 Выбор котла со слишком большой тепловой мощностью ведет к работе его на недопустимо малой мощности, которая приводит к повышенному отложению сажи и образованию конденсируемой влаги в теплообменнике и дымоходе, который очень негативно влияет на срок надежной эксплуатации последних. 5.3 Для приблизительной ориентации при выборе котла можно воспользоваться таблицей 2. Таблица 2. Мощность, которая нужна для обогрева 1 куб.м. объема, вт. Температура воздуха вне помещения, С± Помещение с хорошей теплоизоляцией. Помещение с умеренной теплоизоляцией. Закрытое помещение, которое не имеет теплоизоляции. -10 20 24 36 -15 24 28 42 -20 28 32 48 6.ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОТЛА 6.1 Помещение, в котором планируется расположить котел, должно иметь вентиляционные отверстия для обеспечения постоянного доступа свежего воздуха в необходимом количестве (не меньше чем 50 куб.м. в час). 6.2 Котел следует устанавливать на каменную или бетонную основу высотой 5 сантиметров для защиты котла от воды, которая может попасть на пол во время заполнения или опорожнения системы отопления. 6.3 Место установления котла должно отвечать требованиям безопасности, нижеприведенным, а также обеспечивать более короткий путь к месту присоединения дымохода. 6.4 Следует предусмотреть свободное место перед котлом не менее 1 метра. 6.5 Помещение, в котором планируется установить котел, должно иметь системы водоснабжения и водоотвода для заполнения или опорожнения системы отопления. 6.6 При выполнении системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя следует предусмотреть систему электроснабжения. 7. ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 7.1 Перед окончательной установкой котла следует определиться со схемой системы отопления. 7.2 Критериями для монтажа той или другой систем могут быть наличие подвала пригодного для установки котла, возможность установки расширительного бака на чердаке (его размеры и теплоизоляция), количество помещений, которые нуждаются в отоплении, и тому подобное. 7.3 На рисунках 2 и 3 приведены две возможные принципиальные схемы построения систем отопления. Рисунок 2. Расширительный бак (2) должен быть установлен в наиболее высокой точке отопительной системы, чтобы образовывалось нужное давление и не осложнялась нормальная работа котла (12) в следствие расширения воды при ее нагреве. Патрубок (1) обеспечивает свободный доступ воздуха к баку, то есть делает его открытого типа. Система отопления должна иметь предохранительные линии диаметром Ду 10мм между баком и котлом – прямую (8) и обратную (9). На предохранительных линиях не должно быть никаких клапанов и кранов. Уровень воды в расширительном баке должен быть от 10 до 15 сантиметров и обеспечивается переливной трубой (7). Максимальный уровень воды в баке задается местом присоединения трубы (6). Рекомендуемые диаметры труб системы: (3), (4) и (5) – 3/4" ; (6) – 1" ; (7) - 1/2" ; (10) и (13) – 2". Количество радиаторов или других теплообменников определяется их характеристиками и количеством помещений, которые планируется отапливать. Наполнение системы водой осуществляется через вентиль (14). Опорожняется система через этот же самый вентиль. Циркуляционный насос (15) устанавливается на обратной трубе с целью оградить систему от термальных перегрузок и перегрева в случае нарушений в работе системы электроснабжения. При установлении насоса следует пользоваться требованиями его производителя. Система байпас должна быть организована между входным и выходным присоединениями труб к насосу. Это обеспечит достаточный проход воды в случае, когда насос выключен или имеется нарушение в работе системы электроснабжения. Рисунок 3. На рисунке 3 приведена упрощенная схема системы отопления, где: (1) – наивысшая точка системы; (2) – труба подключения верхнего ряда обогревателей; (3) – труба максимального уровня теплоносителя в системе; (4) - труба подачи теплоносителя; (5) – труба подключения нижнего ряда обогревателей; (6) – обогреватель (радиатор или другое) – обратная труба; (8) – байпас; (9) – циркуляционный насос; (10) – котел; (11) – расширительный бак; (12) – труба перелива; (13) – вентиль для наполнения или опорожнения системы. Главным отличием этой системы от приведенной выше является то, что расширительный бак может быть установлен в одном помещении с котлом. Такое расположение бака дает возможность легкого контроля за уровнем воды в системе и предотвратить замерзание в нем воды. Уровень воды в баке (11) должен быть выше нижнего края трубы (3) на 5-10 сантиметров. Объем расширительного бака, необходимого вашей системе, можно рассчитать по формуле: Vg = 8Vs/100л Где Vg - объем бака, Vs – общий объем системы. Системы отопления могут и не иметь в своем составе циркуляционного насоса, то есть быть гравитационного типа. В таком случае следует тщательным образом выдерживать соответствующие углы при прокладке труб. В любом случае при заполнении системы следует полностью удалить из нее воздух. Для этого следует установить специальные краны. Внимание! Приведенные примеры несут в себе лишь теоретические принципы построения систем отопления. В каждом частном случае системы отопления проектируются с учетом особенностей объекта, который планируется отапливать. Для правильного монтажа систем отопления обращайтесь к специализированным предприятиям. 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОХОДУ 8.1 Котел должен быть подключен к индивидуальному дымоходу, который обеспечивает достаточную тягу. Без присоединения к дымоходу котел использовать нельзя. 8.2 Дымоход должен быть выполнен из стали или другого материала, который выдерживает температуру выше 400° С. 8.3 Все присоединения к системе газоотвода должны быть герметичными и обеспечивать хорошую тягу. 8.4 Труба газоотвода должна присоединяться к дымоходу самим коротким образом. Необходимо избегать моментов, которые увеличивают возможность потери давления, таких как горизонтальное подключение газоотвода (угол не меньше чем 10°) или коленчатые патрубки. 8.5 В нижней части дымохода нужно сделать металлические герметичные дверцы для его чистки. 8.6 Участки дымохода, которые находятся вне помещения, должны быть в обязательном порядке теплоизолированными. В другом случае, образуется конденсат, который будет способствовать быстрому накоплению в нем сажи. 8.7 Высота дымохода должна быть не меньше чем это отмечено в таблице 1. Для правильного монтажа дымохода обращайтесь к специализированным предприятиям. 9. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 9.1 Не поручайте уход за котлом малолетним детям. 9.2 Не размещайте топливо и другие горючие вещества и материалы непосредственно перед топкой. 9.3.Не храните не затушенные уголь и золу в металлической посуде, которая установлена на деревянном полу или возгораемой подставке. 9.4 Не сушите на котле одежду, дрова и не оставляйте на нем разные возгораемые предметы и материалы. 9.5 Не применяйте для розжига котла легковоспламеняющиеся жидкости. 9.6 Не переоборудуйте котел для работы на естественном или других газах. 9.7 Не используйте для топки котла дрова, длина которых превышает допустимые размеры и не перегружайте котел топливом. 9.8 Не разжигайте котел, не присоединив его к дымоходу. 9.10 Не используйте вентиляционные каналы в качестве дымоходов. 9.11 Не используйте в качестве дымоходов асбестоцементные и керамические трубы. 9.12 Для жилищных и административных помещений котел используется при этажности не больше 3-х этажей. 9.13 В помещениях общеобразовательных школ, детских дошкольных, лечебно-профилактических учреждений, клубов, домов отдыха и гостиниц котел необходимо устанавливать так, чтобы он находился и обслуживался в подсобных помещениях, которые имеют достаточную вентиляцию. 9.14 При выборе золы из котла легковоспламеняющиеся вещества не должны быть ближе, чем 1,5 метра. 9.15 Не допускайте повышения температуры теплоносителя больше 95°С. 9.16 Не прекращайте работу котла с помощью налива воды в топку. 9.17 Не оставляйте отворенными дверцы для загрузки топлива при открытом регуляторе мощности. 9.18 При установке котла на деревянном полу основа под ним должна быть сделана из четырех рядов кирпичей, положенных плашмя, при этом два нижних ряды кладки позволяется делать с шанцами (пустотами). Пол из горючих материалов под дверцей топки должен защищать металлический лист размером 700х500 мм, который располагается своей длинной стороной вдоль котла. 9.19 Расстояние от котла до деревянных неоштукатуренных стен должно быть не менее 1,0 метра, а до оштукатуренных стен – не менее 0,7 метра. 9.20 При установке стальных дымоходов необходимо соблюдение следующих условий: - расстояние от деревянных неоштукатуренных поверхностей не менее 1 метра без теплоизоляции на трубе;не менее 0,25 метра – с теплоизоляцией, которая не допускает повышения температуры на ее внешней поверхности более 90°С. - металлические дымоходы можно прокладывать через перекрытие из горючих материалов с условием, что будет сделано обрабатывание из негорючих материалов размером не менее 0,5 метра. - при выведении дымохода через окно в прорез должен быть вставлен стальной лист размером не менее трех диаметров дымохода. Патрубок, выведенный из окна верхнего этажа, должен подниматься выше кровли. На патрубке рекомендуется устанавливать грибок для предотвращения попадания атмосферных осадков в дымоход. - участки дымохода, которые находятся вне помещения, которое отапливается, должны обязательно иметь теплоизоляцию. В другом случае образуется конденсат, который будет способствовать быстрому загрязнению дымохода и потере необходимой тяги. 9.21 Проверка тяги должна осуществляться не реже чем раз в два месяца. Эксплуатация котла с засоренным дымоходом запрещена. 10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 10.1 Перед разжиганием котла полностью откройте регулятор тяги дымохода и дверцу регулятора мощности. 10.2 На колосники загрузите приблизительно 7-10 килограммов дров, положив предварительно под них отходы бумаги, подожгите его. 10.3 Закройте дверцу для загрузки топлива. 10.4 После того, как дрова для розжига хорошо разгорятся, добавьте необходимое количество топлива для полного заполнения топки. 10.5 После достижения уверенного горения топлива установите в нужное положение регулятор тяги дымохода и дверцу регулятора мощности. 10.6 В случае использования в качестве горючего каменного угля добавления его осуществляется постепенно до достижению необходимого уровня по мере загорания дежурного слоя. 10.7 Перед каждым добавлением горючего полностью откройте регулятор тяги дымохода и закройте дверцу регулятора мощности. 10.8 По окончании загрузки топлива поверните регулятор тяги и дверцу регулятора мощности в первоначальное положение. 10.9 Поскольку каменный уголь имеет свойство к спеканию, следует иногда по необходимостью с помощью кочерги раздробить слой угля, который был запекшимся. 10.10 Перед каждым новым розжигом котла освобождайте зольник от золы, а также делайте это по необходимости, не допуская его переполнения. 10.11 При накоплении в топке большого количества шлака следует дать полностью перегореть горючему, после чего освободить топку от него. 10.12 Интенсивность работы котла регулируйте таким образом, чтобы температура теплоносителя не превышала 95*С. 10.13 При появлении хлопков пара в котле, которое свидетельствует о его закипании, плотно закройте регулятор мощности и полностью откройте регулятор тяги дымохода и дверцу для загрузки топлива. Дайте поработать котлу в таком положении некоторое время, после чего установите режим менее интенсивного горения топлива. Не оставляйте котел без присмотра во время такого его охлаждения. 10.14 Со временем при эксплуатации котла на стенках топки, камеры дымосборника и дымогарных трубах накапливается сажа, которую следует периодически удалять. Для очистки камеры дымосборника и дымогарных труб следует снять верхнюю крышку котла. 10.15 Следите за уровнем воды в расширительном баке и периодически, в случае необходимости, пополняйте отапливаемую систему водой. 10.16 При появлении дыма из котла немедленно прекратите его работу и прочистите дымоход и котел от сажи. Ни в коем случае не используйте воду для прекращения работы котла. Обеспечьте свободный доступ свежего воздуха в помещение где находится котел. 11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Неисправности и их внешние проявления Причины Способы устранения Котел не разжигается, дымит. Нет тяги. Засорение дымохода или котла. Дымоход переохлажден. Прочистите дымоход или дымогарные трубы котла. Создайте тягу путем сжигания бумаги и деревянной стружки. Котел плохо разгорается, дымит. Ослабление тяги через подсос воздуха сквозь щели в дымоходе или его очистительной дверце. Дымоход засорился сажей и золой. Устраните щели в дымоходе или очистительной дверце. Прочистите дымоход. Появление обильного конденсата. Котел загружен влажными дровами. Не утеплен дымоход. Утеплите дымоход. Недостаточная температура теплоносителя. Возможно используются влажные дрова или плохой уголь. Замусорился дымоход. Используйте сухие дрова. Прочистите дымоход. Дымление сквозь загрузочную дверцу. Недостаточная высота дымохода. Отсутствует утепление на внешних частях дымохода. Увеличьте высоту дымохода. Установите внешнюю трубу с термоизоляцией. Для кирпичного канала - загильзовать его одностенной нержавеющей трубой с воздушным зазором от внешней стенки трубы к стенке кирпичного канала по 2 сантиметра на сторону. Появление дыма при открытой загрузочной дверце. Не закрыта дверца регулятора мощности. Отсутствует тяга. Закройте дверцу регулятора мощности. Прочистите дымоход. Появление хлопков в системе отопления или в котле. Превышена температура теплоносителя. Уменьшить интенсивность горения топлива. 12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 12.1 Котел может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами, которые действуют для этих видов транспорта. 12.2 Котел должен храниться в складских помещениях. Условия хранения котла в части влияния климатических факторов внешней среды – 4 по ГОСТ 15150. 12.3 Условия транспортировки котла в части климатических факторов по группе условий хранения – 8 по ГОСТ 15150, а в части влияния механических факторов – С по ГОСТ 23170. 12.4 Складские помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушение в соответствии с дополнением 3 к «Правилам пожарной безопасности в Украине». 13. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 13.1 Предприятие-производитель гарантирует нормальную работу котла, соответствие его параметрам и требованиям ДСТУ 2326-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопродуктивностью до 100 кВт. Общие технические условия» при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных нормативными документами. 13.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 36 месяцев. Начало гарантийного срока отсчитывается со дня продажи котла.